Механические обжимные клещи для трубчатых кабельных наконечников и соединителей Механический ручной пресс компактной конструкции. Прессовка даже в стесненных условиях, где невозможно использование традиционных больших устройств. Привод совершенной конструкции, проявивший себя с наилучшей стороны на практике. Даже после использования на протяжении нескольких лет на прессе отсутствуют признаки износа – это имеет решающее значение для точного воспроизведения желаемой глубины вжатия. Современные, работающие под высокими нагрузками прессованные соединения удовлетворяют нормам безопасности только в том случае, если требуемые электромеханические значения поддерживаются на протяжении длительного времени. Еще одна немаловажная особенность: пресс можно снять с места соединения только после достижения требуемой глубины вжатия. Путем поворачивания грибка против часовой стрелки сжимающую насадку можно подать точно до прилегания к соединяемой детали. После этого с помощью рычага начинается процесс прессования. Решающее значение на качество прессованного соединения имеют выбор кабельного наконечника и сжимающей насадки, а также использование кабеля соответствующего сечения.

Обжимные клещи Прецизионный инструмент с трещоткой для использования одной рукой, ускоренная подача, размыкающаяся принудительная блокировка, фиксирующийся ручной рычаг для транспортировки, сжимающее усилие до 20 кН, сменные насадки, откидная головка для простого извлечения готового соединения, хорошо подходит для использования в тесных условия (например, в вагоностроении).

Металлический ящик Металлический ящик для хранения обжимных клещей и насадок

Артикул             Bес            Ш/ У

21 50 02            4600            1

Внешний вид на Cтр. 34

Насадки      Прессованные кабельные наконечники DIN, шестигранная прессовка
Артикул     Bес, грамм                  Медь(мм2)   Алюм(мм2)     Код          Шт/ У

21 50 30            100                           6                           -                         5                 1 пара

21 50 32            100                          10                         -                         6                 1 пара  
21 50 34             100                         16                           -                        8                 1 пара
21 50 36             150                          25                          16                   10                 1 пара

21 50 38            150                          35                           25                    12              1 пара

21 50 40            150                           50                          35                    14                1 пара